Verkehr und Infrastruktur (vif)

_100 Vorlage _107 Legende für Übersichts- und Bewehrungspläne

Das Vorlagedokument Legende für Übersichts- und Bewehrungspläne wird durch die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

# Text boxes

Beton

C30/37

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

Dmax= 32 mm, Cl 0.1, C3

AAR-beständig, nach Merkblatt SIA 2042

Unterlagsbeton	Dosierung  CEM  150 kg/m³

Betonstahl	B500B

Alle  sichtbaren  Kanten  sind  mit  Dreieckleisten
mind.  2.0 x 2.0 cm  zu  brechen.

##### für Übersichtspläne

Beton

C30/37

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

Dmax= 32 mm, Cl 0.1, C3

AAR-beständig, nach Merkblatt SIA 2042

Unterlagsbeton	Dosierung  CEM  150 kg/m³

Betonstahl	B500B

Alle  sichtbaren  Kanten  sind  mit  Dreieckleisten
mind.  2.0 x 2.0 cm  zu  brechen.

Bewehrungsüberdeckung

Allgemein	55 mm

Fahrbahnplatten ohne Abdichtung

OK Platte, Besenstrich	70 mm

Richtigkeit  und  Vollständigkeit

der  Bewehrungen,  Aussparungen  und  Einlagen
sind  von  der  Bauleitung  zu  kontrollieren.

Zugehörige  Pläne	Nr.- ...............................

Nr.- ...............................

Zugehörige  Betonstahllisten	Nr.- ...............................

Nr.- ...............................

##### für Bewehrungspläne