_100 Vorlage

_108 Legende Einwirkungen infolge Verkehrslasten

Diese  Vorlage Legende Einwirkungen infolge Verkehrslasten wird durch die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

# Text boxes

(Q2 * Qk2

var.

Fahrtrichtung

Fahrbahnbreite  b

(Q1 * Qk1

| Lastmodell 1 Laststellung | Achslasten * (Qi * Qki | Verteilte Belast. (qi * qki |
| --- | --- | --- |
| Fahrstreifen 1 (i=1) Fahrstreifen 2 (i=2) Fahrstreifen 3 (i=3) Übrige Fahrstr. (i>3) Restflächen (i=r ) | 270 kN 180 kN -- -- -- | 8.1 kN/m2 2.25 kN/m2 2.25 kN/m2 2.25 kN/m2 2.25 kN/m2 |

| Lastmodell 3 Ausnahmetransporte | Gesamtlast (Achslast) | Anzahl Achsen |
| --- | --- | --- |
| Route Typ II | Qk = 2'400 kN (2 * Q1= 200 kN) | 2 * 6 (2 Fahrschemel) |

* inkl. dynamischer Wirkung

Lastbeiwert Leiteinwirkung:

(Q = 1.5 für Grenzzustand Typ 1, 2 nach SIA 260 (2003)

Widerstandsbeiwerte der einzelnen Baustoffe gemäss

SIA 262 bis 267 (2003)

# EINWIRKUNGEN INFOLGE STRASSENVERKEHR

Nach Norm SIA 261 (2003), Kap.10 und SIA 261/1 (2003), Kap.10

Lastanordnung Lastmodell 1 mit fiktiven Fahrstreifen i

var.

3.00

3.00

1

2

3

r

r

1.20

2.00

2.00

0.40

0.40

> 0.50